## Slide 1: CMS

## Slide 2
Til 1. lysbildet
Til øvrige lysbilder

## Slide 3: CMS bruk - Info
System Bar
Info Bar
Mission Bar

## Slide 4: CMS info bar - GNSS
Viser status på GPS signaler som tas imot av containeren
Yaw vises som +/- 180

## Slide 5: CMS info bar - Radar
Viser tilkoblingsstatus for radarene

## Slide 6: Info bar - Squarehead
Viser antall noder som er koblet til systemet.
Gir brukeren mulighet til å verifisere at systemet fungerer slik det skal

## Slide 7: Info bar
Viser at Metis modulen er tilkoblet og kjører som normalt
Viser at Platform modulen er tilkoblet og kjører som normalt
Viser at CMS modulen er tilkoblet og kjører som normalt

## Slide 8: Settings - General
User: Velge mellom de ulike brukertypene for å få tilgang til flere innstillinger
Display:
  Dark – Dimmer kartet
  Night – Går inn i nattmodus dersom man bruker CMS i mørket
  Show assets – Skrur av/på visning av de ulike komponentene i kartet

## Slide 9: Settings - Maps
Type: Bytte mellom bilde- og topokart
Zones: Skru av/på soner du har laget i kartet
Coordinate system: Bytte mellom de ulike koordinat-typene
Angles: Bytte mellom grader og Mils

## Slide 10: Settings - Target
Annotation | Meaning
Classification | System will display the type of target it believes it is tracking
Location | Provides the Geolocation of the target
Speed | Speed in M/s
Source | Which sensor or combination has detected
Meta Data | Data displayed is dependant on the sensors
Target ID | Internally generated unique system ID
Range | Range of the Target displayed in M
Heading | The direction the Target is heading
Bearing | Bearing in relation platform location
Threat | Internally calculated value. XXX-XXX First Value denotes certainty of target present Second Value denotes the threat level. 0-100

## Slide 11: Settings - GNSS
Lar høyere tilgangsnivåer overstyre systemets interne GPS og legge inn posisjon manuelt

## Slide 12: Settings - Radar
Lar høyere tilgangsnivåer bytte mellom de ulike «mission-sets» som er tilgjengelige for radaren
Default setting er C-UAS_1

## Slide 13: Settings - Platform
Kontroll av Chess EOD
Auto Zoom in Manual – Systemet zoomer automatisk inn når du trykker på en posisjon i CMS kartet
Calibrate TI Camera – Samme som «Calibrate» i VMS

## Slide 14: Settings - About
CMS relatert informasjon. Eksempelvis software versjon
Dersom man skal innrapportere feil er dette informasjon man kan ta et skjermbilde av

## Slide 15: Mission Bar – Target Fiters
Annotation | Meaning
Unknown Targets | Will filter out targets that are not classified by the system
Air Targets | Target needs to be classified as a valid air Target
AT Manned | This would filter out Aircraft from ADSB etc.
AT Natural | All other Air Targets
Ground Targets | Target needs to be classified as a Ground item. Eg. Ground Controller.
GT Manned | Vehicles etc.
GT Natural | Other Ground Targets

## Slide 16: Mission Bar - Home
Nullstiller CMS displayet og tar deg tilbake til «Hjem», den posisjonen containeren har i CMS-kartet.
God funksjon dersom man har rotet seg bort i kartet

## Slide 17: Mission Bar - Alarm
Ved å trykke på denne skrur du av alarmer og varsler. Trykker man en gang til vil du få opp alle alarmer du har misset
Denne vil resette seg selv automatisk etter en pre-definert tid.

## Slide 18: Mission Bar – EOD kontroll
Annotation | Meaning
Standby | Will put the system to Standby
Park | Will park the EOD at its internal park position
Manual | The system can be manually moved to a point on the map or a target by selecting on the CMS
Acquire | Transient mode where the system is looking for targets that could be tracked optically
Optical Track | Will set the VMS to track mode if there is a target of interest which the tracker has identified in the FOV.
Target Search | System will slew to targets based on internally calculated threat levels.

## Slide 19: Mission Bar - Radar
Skrur av og på Radar Transmission

## Slide 20: Opprettelse av soner
To typer soner kan lages
  Alarm Zone – Rødt område på CMS
  Threat adjustment zone – Grønt område på CMS

## Slide 21: Opprettelse av soner
For å opprette soner må man være logget inn med høyere nivå i CMS
Legg til Markers rundt området du ønsker å lage en sone

## Slide 22: Opprettelse av soner
I «Maps» på CMS vil det da komme opp et valg om å «Create New From Markers»

## Slide 23: Alarm sone
Name – Kan være hva som helst
Message – Meldingen som kommer opp når alarmen går
Alarm Level – Laveste nivået målet må ha for å utløse alarmen
Delete markers after creation – For å slette de markerene du har laget så de ikke ligger i kartet

## Slide 24: Threat adjust sone
Name – Hva du vil
Threat adjust – Vil multiplisere trusselnivået på målet innenfor den sonen. Det vil si at du øke eller senke trusselen innenfor sonen

## Slide 25: Target engagement
Mål som er på CMS kan merkes som Friendly, og vil da endre farge til Grønn, og Threat til 0.
Dersom den merkes som Engange, vil fargen bli Rød og Threat 100

## Slide 26: Spørsmål?